## Slide 1
Élément de conduit
d’élévateur à godets

## Slide 2
Qu’est-ce qu’un élévateur à godets?
C’est un ouvrage chaudronné qui permet la manutention de produits en vrac (sous forme de poudres, de granulés,etc…)
Le produit est chargé en pied, puis acheminé en tête à l’aide de godets fixés sur une sangle qui tourne.
Les éléments de conduit se déclinent en différentes hauteurs, afin d’adapter l’élévateur à la configuration de l’usine.
Déchargement
en tête
Moteur
entraînant
la sangle
Chargement
en pied
Conduit de montée
Conduit de descente

## Slide 3
Notre étude se porte sur un élément de conduit d’un élévateur à godets d’une usine de fabrication de granulés pour l’alimentation animale.
Élément étudié

## Slide 4: Quelques caractéristiques techniques
CONSTRUCTION
Tête et pied : en acier peint, trappe d’accès,
tambour à cage d’écureuil auto-nettoyante
sur palier applique
Conduits : en acier galvanisé, avec
panneau arrière démontable et entretoise de
Liaison auto-aligneur, réglage de
la tension de la courroie.
ALIMENTATION Entrée carré 160
pour alimentation sur brin montant
VITESSE DE ROTATION standard : 2.35 m/s et lente : 1.17 m/s
MOTORISATION 1.5 kW (2 cv)
ENTRAINEMENT Motoréducteur
GODETS Type 10 sur
sangle caoutchouc avec 8 godets/mètre
roue et vis à arbre creux
HAUTEUR De 6 à 12 m – voir vignette
ACCESSOIRES - Boite de sortie 2, 3 ou 4 directions
- Sortie revolver

## Slide 5
Hauteur Utile | A | B
6m | 5.72m | 4.84m
7m | 6.58m | 5.71m
8m | 7.65m | 6.77m
9m | 8.51m | 7.64m
10m | 9.58m | 8.71m
11m | 10.45m | 9.57m
12m | 11.51m | 10.64m

## Slide 6
Comment est constitué notre élément de conduit?
Bride en plat30X3 (reprise élément supérieur)
Bride en plat30X3 (reprise élément inférieur)
Bride en plat 30X3 (reprise sonde pour connaître le taux d’humidité du produit)
Corps en tôle pliée ep1.5mm
Piquage tôle pliée ep1.5mm
Gousset renfort ep3mm
Fixation câble de sécurité de la sonde d’humidité

## Slide 7
Comment va-t-on fabriquer les différents repères?
Les plats de brides:
Débit à la scie à ruban
Perçage à la perceuse à colonne
Le corps et le piquage:
Débit avec quelle machine?
Pliage à la plieuse universelle ou à la presse plieuse traditionnelle
?

## Slide 8
A noter que l’ouverture dans un des éléments du corps sera réalisée au découpage plasma manuel
Fixation câble de sécurité de la sonde d’humidité:
Débit à la scie à ruban
Perçage à la perceuse à colonne
Gousset renfort:
Débit avec quelle machine?
?

## Slide 9
Assemblage:
Tous les assemblages seront réalisés avec le procédé 135 (soudage MAG)
Voir les plans de fabrication et autres documents de préparation